Tuczępy, 2018-03-12

Znak:BGK.-I.6220.10.2017

Decyzja Nr 3 / 2018

o środowiskowych uwarunkowaniach na

realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1, ust 2
i ust 3 - ustawy z dnia 3 października 2008 roku –   o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z póź. zm.),  zgodnie z  § 3 ust. l pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady  Ministrów   z   dnia  9   listopada   2010r. w   sprawie   przedsięwzięć   mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. , poz. 267 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji               o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia złożonego przez Grupę Rozwoju OZE Sp. z o.o., ul. 40-lecia PRL 11(obecnie; ul.Jarzębinowa 7), 76-220 Główczyce, dla zadania pod nazwą ; ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3          o mocy do 1,0 MW wraz                         z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Rzędów gmina Tuczępy”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania  dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie   znacząco oddziaływać na środowisko pn.: :,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Rzędów gmina Tuczępy”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przewidzianego do realizacji na działkach nr. ewid. gruntu 408/2 obręb 0012 Rzędów, gm.Tuczępy, powiat buski

przez

Grupę Rozwoju OZE Sp. z o.o., ul. 40-lecia PRL 11, 76-220 Główczyce

Zakres przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie obejmie swym zakresem niżej wymienione obiekty/elementy:

- budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW poprzez instalację/montaż ogniw fotowoltaicznych do 5 000 szt. o mocy od 200W do 350W każde. Powierzchnia przewidziana pod panele fotowoltaiczne wyniesie ok. 1,6ha +/- 5%;

- inwertery o łącznej mocy ok. 1000kW;

- kontenerową stację transformatorową;

- przyłącze energetyczne;

- kable energetyczne;

- drogę serwisową o długości do 1 km i plac manewrowy o powierzchni do 2000m²;

- ogrodzenie i monitoring instalacji.

Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, z zastosowaniem rzędów wolnostojących (bezpośrednio na gruncie) modułów ustawionych pod odpowiednim kątem w stosunku do promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne nie będą posiadały fundamentów. Przewiduje się niewielkie prace ziemne związane z wykonaniem połączeń kablowych na terenie władania Inwestora oraz posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

### U z a s a d n i e n i e

Grupa Rozwoju OZE Sp. z o.o., ul. 40-lecia PRL 11, 76-220 Główczyce wystąpiła z wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3          o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Rzędów gmina Tuczępy”     przewidzianego do realizacji na działce  nr. ewid. gruntu 408/2, obręb 0012 Rzędów, gm.Tuczępy, powiat buski.

Ponieważ zgodnie z § 3 ust. l pkt. 52 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.) planowane zadanie  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko mogło być wymagane Wójt Gminy Tuczępy stosownie do wymogów art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. -                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405,) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku z wnioskiem o wydanie opinii nt. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w   Kielcach postanowieniem  z dnia 16.01.2018 r. znak: WOO-II.4240.272.2017.SM.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. : ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Rzędów gmina Tuczępy”     przewidzianego do realizacji na działce  nr. ewid. gruntu 408/2, obręb 0012 Rzędów, gm.Tuczępy, powiat buski nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W uzasadnieniu swojego stanowiska uwzględnił następujące aspekty, stwierdzając że:

„

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,      a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie;

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce nr 408/2 w obrębie Rzędów, gmina Tuczępy, pow. buski, województwo świętokrzyskie i obejmie swym zakresem niżej wymienione obiekty/elementy:

- budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW poprzez instalację/montaż ogniw fotowoltaicznych do 5 000 szt. o mocy od 200W do 350W każde. Powierzchnia przewidziana pod panele fotowoltaiczne wyniesie ok. 1,6ha +/- 5%;

- inwertery o łącznej mocy ok. 1000kW;

- kontenerową stację transformatorową;

- kable energetyczne;

- drogę serwisową o długości do 1 km i plac manewrowy o powierzchni do 2000m²;

- ogrodzenie i monitoring instalacji.

Elektrownia fotowoltaiczna będzie wymagała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) poprzez kablową linię elektroenergetyczną i transformator 15/0,4kV. Prawdopodobnym miejscem przyłączenia będzie słup napowietrznej linii (SN) znajdujący się na działce przeznaczonej pod inwestycję. Długość przyłącza kablowego w powyższym założeniu wynosić będzie ok. 10m. Należy zaznaczyć, że miejsce oraz ostateczne warunki przyłączenia instalacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będą uzależnione od umowy z lokalnym operatorem sieci przesyłowej, w związku z powyższym rozwiązania         w tym zakresie są poza zakresem niniejszego przedsięwzięcia.

Działkę inwestycyjną o powierzchni 3,31ha zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów stanowią użytki oznaczone jako grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb i łąki ŁIII. Z KIP wynika, że grunty przeznaczone pod inwestycje nie są użytkowane rolniczo. Nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów i porostów objętych ochroną prawną. W związku      z inwestycją nie planuje się wycinki drzew, ani krzewów. Jak wynika z KIP ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, na specjalnych wolnostojących

południowo-wschodniej zamierzenia przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna (SN).

powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja                o konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie.

- Zgodnie z mapą ewidencyjną sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowią głównie grunty orne oraz łąki. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa została zlokalizowana w odległości ok. 150m na północ od granicy obszaru planowanego przedsięwzięcia. Od strony środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

Realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z w/w i innymi planowanymi zamierzeniami tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie          w czasie prowadzonej inwestycji.

- różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody    i powierzchni ziemi;

W związku z realizacją planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczącego zużycia surowców i materiałów. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia surowców, w tym  wody. Jak wynika z KIP panele fotowoltaiczne wyposażone będą w powłokę hydrofobową, nie będą wymagały mycia.

- emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Zgodnie z dokumentacją sprawy zakres inwestycji nie wiąże się z trwałym przekształceniem rzeźby terenu. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny,             z zastosowaniem rzędów wolnostojących (bezpośrednio na gruncie) modułów ustawionych pod odpowiednim kątem w stosunku do promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne nie będą posiadały fundamentów. Przewiduje się niewielkie prace ziemne związane                z wykonaniem połączeń kablowych na terenie władania Inwestora oraz posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej. Zasypanie wykopów pod linie elektroenergetyczne odbywać się będzie z zachowaniem warstw (profilu litologicznego).

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu będą głównie maszyny          i pojazdy wykorzystywane na etapie realizacji zamierzenia, uciążliwości w tym zakresie będą miały charakter okresowy. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem należy dbać o właściwą jakość i sprawność sprzętu, maszyn, urządzeń, wykorzystywanych do prac budowlanych przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zaplecze budowy należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu, wyposażyć w sorbenty. Prowadzone prace nie mogą powodować zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić zaplecze sanitarne w postaci przenośnych sanitariatów, których zawartość winna być usuwana przez uprawnione podmioty i okresowo wywożona do oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji instalacji fotowoltaicznej przewiduje się powstawanie niewielkich ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.21).

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań w zakresie emisji do powietrza, ani istotnej emisji hałasu. Wykorzystywane urządzenia mogą natomiast powodować niewielkie oddziaływanie głównie promieniowania elektromagnetycznego. Największe wartości promieniowania elektromagnetycznego przewiduje się w pobliżu stacji transformatorowej. Jak wynika 
z dostępnej literatury branżowej wartość natężenia pola elektrycznego dla stacji transformatorowej 15/0,4kV wynosi 4-7V/m, a wartość natężenia pola magnetycznego ok. 20A/m. Biorąc pod uwagę parametry planowanej stacji elektroenergetycznej nie przewiduje się aby oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia 
w tym zakresie, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności spowodowało przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), tj.                 w miejscach dostępnych dla ludności, wartości granicznych: natężenia pola elektrycznego (E) - 10kV/m, natężenia pola magnetycznego (H) - 60A/m, oraz w miejscach przeznaczonych pod zabudowę: natężenia pola elektrycznego (E) - 1kV/m, natężenia pola magnetycznego (H) - 60A/m.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych na wypadek sytuacji awaryjnych oraz w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska pod transformatorami należy umieścić szczelne misy olejowe o pojemności dostosowanej do ilości magazynowanego oleju.

Zgodnie z dokumentacją sprawy na obszarze inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i ich siedlisk oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Na terenie tym stwierdzono przedstawicieli owadów, płazów i ptaków w tym gatunków podlegających ochronie, np. żaba moczarowa. Przewiduje się również możliwość występowania na tym terenie gatunków zwierząt typowych dla rolniczych terenów. Biorąc pod uwagę: charakter inwestycji, aktualne zagospodarowanie, brak w zakresie inwestycji wycinki drzew i krzewów, zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia modułów fotowoltaicznych, paneli posiadających granice i paski podziału realizacja inwestycji nie powinna negatywnie wpłynąć na populacje występujących w rejonie inwestycji gatunków ptaków i owadów. Panele fotowoltaiczne należy posadowić w szeregach z zachowaniem odstępów uniemożliwiających tworzenie monolitycznej tafli podobnej do lustra wody. W celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na zwierzęta związane ze środowiskiem, na którym zlokalizowano farmę fotowoltaiczną, prace budowlane wskazane jest prowadzić 
w okresie od 15 sierpnia do 15 października lub przynajmniej rozpocząć we wskazanym terminie i nieprzerwanie kontynuować, tak aby nie dopuścić do ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzęta. Powyższe zabezpieczy zwierzęta (w tym ptaki) w okresie ich rozrodu/lęgów i zimowania. Jak wynika z KIP – Inwestor zakłada wykonanie na czas budowy wygrodzenia z siatki o wysokości ok. 60cm oraz rozmiarze oczka 5x5mm, która uniemożliwi przedostanie się zwierząt na plac budowy. W celu ograniczenia wpływu na lokalne migracje małych zwierząt i płazów przewiduje się wykonanie ogrodzenia terenu 
z pozostawieniem przerwy pomiędzy powierzchnią ziemi, a ogrodzeniem co najmniej 10cm umożliwiającej ich przemieszczanie się.

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych – decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło nowy element krajobrazu. Zgodnie z art. 5 pkt. 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, parametry planowanych obiektów (m.in. wysokość instalacji od 3 do 5m n.p.t.), planowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować. Odpady należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji                i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu;

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138).

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska na skutek ewentualnej awarii w pracy instalacji. Warunkiem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń i nadzór nad ich pracą.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu,    w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk(http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/), obszarami zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/imap/,

- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów                 i technologii wykonania uwzględniający podatność na fale upałów, katastrofalne opady śniegu i silne wiatry,

- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, fale mrozu, podnoszący się poziom mórz, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,

- wystąpi emisja do powietrza w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji, w związku ze spalaniem paliw w pojazdach).

Analizując wpływ inwestycji na klimat należy stwierdzić, iż wpisuje się ona w działania łagodzące zmiany klimatu ograniczając wykorzystanie konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii, których funkcjonowanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży,

- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104),

- obszarach leśnych,

- obszarach stref ochronnych ujęć wód - zgodnie z informacjami dot. obowiązujących stref ochronnych ujęć wód podziemnych na terenie RZGW w Krakowie http://bip.malopolska.pl /rzgwkrakow/ oraz http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych,

- obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych - najbliższy taki obszar to Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 423 Subzbiornik Staszów (odległość ok. 2,8km),

- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia – najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana została w odległość ok. 150 m od granic inwestycji. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej. Z uwagi na charakter inwestycji na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego oddziaływania  w zakresie zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu oraz powstawania ścieków. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie również powodować ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności m.in. z uwagi na parametry urządzeń generujących pole elektromagnetyczne,

- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne -      w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem w trakcie prowadzenia robót, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Tuczępy,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej - najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowany został w odległości ok. 20km od przedsięwzięcia,

- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody – biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji, nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na w/w obszarowe formy ochrony przyrody,

- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 - w odległości ok. 8km na wschód usytuowany jest najbliższy obszar Natura 2000 Kras Staszowski PLH260023, na południowy-zachód od terenu inwestycji w odległości ok. 13km zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami korytarzy ekologicznych o randze krajowej – najbliższy korytarz ekologiczny zlokalizowany jest 
w odległości ok. 8km od granic planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres inwestycji oraz planowane rozwiązania na etapie realizacji                    i eksploatacji wskazane w pkt. 1d) nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym 
w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

b) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 200/60/WE Parlamentu Europejskiego    i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania        w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania                         i gospodarowania wodami mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych       w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW200062178889 o nazwie Ciek od Wierzbicy, zaliczonym do regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły. Status – naturalna część wód, ocena stanu – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. Celem środowiskowym dla w/w JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Nie przewidziano dla niej odstępstw.

- na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2000115 - region wodny Górnej-Zachodniej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako słaby. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Dla JCWPd przewidziano odstępstwo ze względu na nieuporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową (skutkiem są zanieczyszczenia wód podziemnych związkami NH4). W programie działań ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające negatywny wpływ presji na stan JCWPd. Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania opisane w pkt. 1d) niniejszej opinii, planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych  w pkt. 1 i 2:

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie powinna również powodować ponadnormatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności. Mając na uwadze działania minimalizujące zawarte w pkt. 1 d) nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na przyrodę.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku w wydanej opinii sanitarnej znak: SE.V.-4470/72/17 z dnia 04.12.2017  roku wyraził stanowisko iż, nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na     zdrowie ludzi, podkreślając w uzasadnieniu, że:

„Przedsięwzięcie można zaprojektować, zrealizować i eksploatować bez ponadnormatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi przy zastosowaniu w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego podstawowych przepisów techniczno-budowlanych oraz najlepszych dostępnych technik i technologii w zakresie ochrony zdrowia ludzi. Ma to szczególne uzasadnienie w fakcie, iż przedsięwzięcie nie generuje bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia ludzi.”

Stosownie do art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z póź. zm.) podzielając w pełni stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska      w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju wydano postanowienie Znak: BGK.-I.6220.10.2017 z dnia 02.02.2018 roku stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Żadna ze stron biorących udział w postępowaniu nie wniosła  zażalenia na wydane postanowienie.

Zgodnie z wymogami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj; Dz.U z 2017 r. poz. 1257) pismem znak: BGK.-I.6220.10.2017 z dnia 21.02.2018 roku poinformowano strony o zebraniu  materiałów i dowodów w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Żadna ze stron nie wniosła żadnych uwag w odniesieniu do zebranych materiałów i dowodów w sprawie.

Dokonując analizy wniosku ( w tym jego  uzupełnienia) Inwestora wraz                        z załącznikami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że:

1. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce 3,31ha zgodnie z wypisem    z ewidencji gruntów stanowią użytki oznaczone jako grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb i łąki ŁIII. i obejmie ono swym zakresem budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW     w skład której będą wchodziły :

- budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW poprzez instalację/montaż ogniw fotowoltaicznych do 5 000 szt. o mocy od 200W do 350W każde. Powierzchnia przewidziana pod panele fotowoltaiczne wyniesie ok. 1,6ha +/- 5%;

- inwertery o łącznej mocy ok. 1000kW;

- kontenerową stację transformatorową;

- przyłącze energetyczne;

- kable energetyczne;

- drogę serwisową o długości do 1 km i plac manewrowy o powierzchni do 2000m²;

- ogrodzenie i monitoring instalacji.

Obszar lokalizacji paneli fotowoltaicznych będzie zajmował łącznie powierzchnię ok. 1,6 ha . Panele fotowoltaiczne nie będą posiadały podziemnych fundamentów. Sposób podłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej nie jest ostatecznie znany na obecnym etapie postępowania, w związku z powyższym oddziaływanie na środowisko w tym zakresie nie było przedmiotem oceny.

Według karty informacyjnej na obszarze inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych, w związku z inwestycją nie planuje się wycinki drzew, ani krzewów.

Zgodnie z mapą ewidencyjną otoczenie/sąsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowią głównie tereny rolne, ponadto występują tereny rolne z zabudową. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa została zlokalizowana w odległości ok. 150m na północ od granicy obszaru planowanego przedsięwzięcia. Na działce inwestycyjnej przebiega linia napowietrzna SN.

2. Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięć nie zostaną przekroczone. Farma fotowoltaiczna będzie nowym elementem w lokalnym krajobrazie, jednak ze względu na wysokość nie będzie dominantą. Lokalne szlaki migracyjne zostaną nieznacznie zaburzone, jednak z uwagi na lokalizację farmy w sąsiedztwie terenów o podobnym charakterze zwierzęta będą miały możliwość obejścia farmy, przebywania i żerowania             w pobliżu. Ponadto przewidziano działania minimalizujące oddziaływanie w tym zakresie.

3. Zgodnie z dokumentacją sprawy zakres inwestycji nie wiąże się z trwałym przekształceniem rzeźby terenu, ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili bezpośrednio do gruntu. Przewiduje się niewielkie prace ziemne związane z wykonaniem połączeń kablowych na terenie władania Inwestora oraz posadowieniem stacji transformatorowej.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań     w zakresie emisji do powietrza, ani istotnej emisji hałasu. Wykorzystywane urządzenia mogą natomiast powodować niewielkie oddziaływanie głównie promieniowania elektromagnetycznego. Największe wartości promieniowania elektromagnetycznego przewiduje się w pobliżu stacji transformatorowej. Biorąc pod uwagę art. 122 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, załącznik nr 2 do rozporządzenia Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), dostępną literaturę branżową (badania emisji pola elektromagnetycznego stacji transformatorowej 15/0,4 kV - wartość natężenia pola elektrycznego wyniosła kilka 4-7 woltów na metr, natomiast wartość natężenia pola magnetycznego wyniosła ok. dwudziestu kilku A/m), parametry planowanej stacji elektroenergetycznej oraz zapisy zawarte w przedłożonej dokumentacji, nie przewiduje się aby oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w tym zakresie, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności spowodowało przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska, o których mowa w w/w rozporządzeniu tj. w miejscach dostępnych dla ludności, wartości granicznych: natężenia pola elektrycznego (E) - 10 kV/m, natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m, oraz w miejscach przeznaczonych pod zabudowę: natężenia pola elektrycznego (E) - 1 kV/m, natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m.

4. Praca instalacji jest bezobsługowa, na etapie eksploatacji nie przewiduje się potrzeby wykorzystywania znaczących ilości materiałów i surowców w tym również  wody ( nie przewiduje się mycia paneli).

Inwestor przewiduje wykorzystanie transformatorów suchych. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska pod transformatorami będą umieszczone  szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % w/w substancji.

5. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia na obszarze inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów, roślin ich siedlisk oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Przewiduje się jednak możliwość występowania na tym terenie gatunków zwierząt typowych dla rolniczych terenów. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, aktualne zagospodarowanie, brak w zakresie inwestycji wycinki drzew i krzewów, zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia modułów fotowoltaicznych, paneli posiadających granice i paski podziału realizacja inwestycji nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na populacje występujących w rejonie inwestycji gatunków ptaków i owadów. Panele fotowoltaiczne będą posadowione w szeregach z zachowaniem odstępów uniemożliwiających tworzenie monolitycznej tafli podobnej do lustra wody. W celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na zwierzęta związane ze środowiskiem, na którym zlokalizowano farmę fotowoltaiczną , prace budowlane wskazane jest prowadzić poza sezonem wędrówek ptaków oraz okresem aktywności płazów i gadów tj. w okresie od 15 października do końca lutego lub przynajmniej ich rozpoczęcie we wskazanym terminie i nieprzerwane kontynuowanie, tak aby nie dopuścić do ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzęta. Powyższe zabezpieczy zwierzęta związane z użytkami rolnymi (w tym ptaki) w okresie ich rozrodu/lęgów, migracji. W celu ograniczenia wpływu na lokalne migracje małych zwierząt przewiduje się wykonanie ogrodzenia z siatki o średnicy oczek min. 10 cm. Ponadto pozostawiona zostanie przerwa między powierzchnią ziemi a ogrodzeniem wynosząca 
co najmniej 10 cm umożliwiająca ich przemieszczanie się.

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

7. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło nowy element krajobrazu. Zgodnie z art. 5 pkt. 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, położonego poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody w tym obszarami Natura 2000, obszarami chronionego krajobrazu,  skalę przedsięwzięcia, parametry planowanych obiektów, zaproponowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

8. Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/ UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/ UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/), obszarami zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/imap/,

- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów                     i technologii wykonania uwzględniający podatność na fale upałów, katastrofalne opady śniegu i silne wiatry,

- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, fale mrozu, podnoszący się poziom mórz, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,

- z   uwagi na charakter  przedsięwzięcia, nie wprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną,

- wystąpi  emisja  do  powietrza  w  tym  gazów  cieplarnianych  (na  etapie  realizacji,           w  związku  ze spalaniem paliw w pojazdach).

Analizując wpływ inwestycji na klimat należy stwierdzić, iż  wpisuje  się  ona  w  działania  łagodzące zmiany klimatu ograniczając wykorzystanie konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii wiążących się z emisją zanieczyszczeń   do powietrza.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia instalację fotowoltaiczną należy zdemontować,         a teren przedsięwzięcia  uporządkować.   Odpady  należy  prawidłowo  zabezpieczyć   oraz  zagospodarować  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r.  w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.  U.  2016,  Poz.138).

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska na skutek ewentualnej awarii w pracy instalacji. Warunkiem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń i nadzór nad ich pracą.

10. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu oraz powstawania ścieków. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie powinna również powodować ponadnormatywnego wytwarzania pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz    w miejscach dostępnych dla ludności. Zapewnione zostanie właściwe postępowanie        z wytworzonymi odpadami. Mając na uwadze działania minimalizujące zawarte powyżej nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na przyrodę.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia   3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),  wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. w tym o pozwoleniu na budowę.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Tuczępy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

Otrzymują:

- Grupa Rozwoju OZE Sp. z o.o., ul. 40-lecia PRL 11, 76-220 Główczyce

- Strony wg. odrębnego wykazu

- a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

ul. Szymanowskiego 6 , 25-361 Kielce

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko - Zdrój

Załącznik do decyzji Nr 3/2018

Znak: BGK-I.6220.10.2017

z dnia 2018-03-12

# Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmie swym zakresem niżej wymienione obiekty/elementy:

- budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW poprzez instalację/montaż ogniw fotowoltaicznych do 5 000 szt. o mocy od 200W do 350W każde. Powierzchnia przewidziana pod panele fotowoltaiczne wyniesie ok. 1,6ha +/- 5%;

- inwertery o łącznej mocy ok. 1000kW;

- kontenerową stację transformatorową;

- przyłącze energetyczne;

- kable energetyczne;

- drogę serwisową o długości do 1 km i plac manewrowy o powierzchni do 2000m²;

- ogrodzenie i monitoring instalacji.

Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, z zastosowaniem rzędów wolnostojących (bezpośrednio na gruncie) modułów ustawionych pod odpowiednim kątem w stosunku do promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne nie będą posiadały fundamentów. Przewiduje się niewielkie prace ziemne związane z wykonaniem połączeń kablowych na terenie władania Inwestora oraz posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej.

Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, 
na specjalnych wolnostojących konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod kątem 30-35 stopni. Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) przechodzącej przez teren działki inwestycyjnej, przy pomocy linii kablowej SN oraz przyłącza energetycznego.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia surowców. Jak wynika z KIP panele fotowoltaiczne, które zostaną wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej, będą pokryte powłoką antyrefleksyjną, która zwiększa ich wydajność oraz eliminuje ryzyko imitacji tafli wody. Panele fotowoltaiczne zabezpieczone będą powłoką hydrofobową, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr.    W trakcie eksploatacji nie przewiduje się mycia paneli fotowoltaicznych. Przedsięwzięcie poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia źródeł konwencjonalnych, których funkcjonowanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Zakres inwestycji nie wiąże się z trwałym przekształceniem rzeźby terenu, ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, z zastosowaniem wolnostojącej  konstrukcji montażowej, wykonanej z metalu i kotwionej bezpośrednio w grunt. Przewiduje się niewielkie prace ziemne związane z wykonaniem połączeń kablowych na terenie władania Inwestora, będzie to ingerencja czasowa, gdyż po ułożeniu kabli wykopy zostaną zasypane urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych. W związku z powyższym realizacja inwestycji nie spowoduje powstawania nadmiaru mas ziemnych.